Результаты испытаний качества воды   централизованных систем питьевого водоснабжения лабораторией федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии»от 16.09.2015года в Волгоградской области

| Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (Р = 0,95), | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 1 |  | 2 | ГОСТ 3351- 74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/л | менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Общая минерализация(сухой остаток) | мг/л | 1550 | 155 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | Ж | 18,5 | 2,8 | 7 | ГОСТ 31954-2012 |
| Железо (включая хлорное железо) по Fе | мг/л | Менее 0,1 | 0 | 0,3 | ГОСТ 4011 -72 |

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения ( Р = 0,95), | Норматив ПДК ** не более | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлориды (по CI) | мг/л | 296 | 30 | 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013г) |

| Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | КОЕ/1мл | 3 | Не более 50 | МУК 4.2.1018 -01 |
| Общее колиформные бактерии | КОЕ/100мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 |  |